## Slide 1: 模拟与数字电路 Analog and Digital Circuits
05_组合逻辑电路(1)

## Slide 2: 内容提纲
2
组合逻辑电路特点
组合逻辑电路分析
组合逻辑电路设计
Notes: 2
逻辑问题是层出不穷的，为解决这些逻辑问题而设计的逻辑电路也是无穷尽的。然而其中有些逻辑电路会经常、大量地出现在各种数字系统中，为了使用方便，这些逻辑电路被制作成了标准化的中规模集成电路（MSI）产品。本节将讨论数字系统中经常使用到的几种组合部件，即：编码器、译码器、数据分配器、数据选择器、数值比较器、算术运算电路和奇偶校验器，分析它们的逻辑功能和使用方法。

## Slide 3: 组合逻辑电路
在任意时刻，电路的输出仅取决于该时刻的输入，与电路原来所处的状态无关，即输出是输入的组合，简称组合电路
组合电路结构特点
  仅由逻辑门电路组成，不含记忆元件
  信号单向传输，不存在从输出到输入的反馈路径
Yi = fi (A0, A1 , …, Am-1 ), (i =0, 1, …, n-1)
Yn-1
…
组合
逻辑
电路
…
Y0
A0
Am-1
Notes: 在数字电路中，根据输出和输入的逻辑关系是否与时间有关这一特点，可以将数字电路分成两大类，一类为组合逻辑电路，另一类为时序逻辑电路。
组合逻辑电路的特点是：输出与输入的逻辑关系与时间无关，任意时刻的输出仅仅取决于该时刻的输入，与电路原来所处的状态无关。
时序逻辑电路的特点是：输出与输入的逻辑关系与时间有关，任意时刻的输出不仅仅取决于该时刻的输入，而且与电路原来所处的状态有关。
在数字系统中，按照结构和逻辑功能的不同将数字逻辑电路分为两大类，一类称作组合逻辑电路，另一类称作时序逻辑电路。
组合逻辑电路在电路结构上的特点是：
① 单纯由各类逻辑门组成，逻辑电路中不含存储元件；
② 逻辑电路的输入和输出之间没有反馈通路。
根据逻辑功能的不同特点，数字电路可以分成两大类，一类叫组合逻辑电路（简称组合电路），另一类叫做时序逻辑电路（简称时序电路）。组合逻辑电路在逻辑功能上的特点是任意时刻的输出仅仅取决于该时刻的输入，与电路原来的状态无关。
在任何时刻，电路的输出状态只取决于同一时刻的输入状态而与电路原来的状态无关
组合电路具有两个特点：
① 由逻辑门电路组成，不包含任何记忆元件；
② 信号是单向传输的，不存在反馈回路。
只含有逻辑门电路，而不含有记忆元件，且只有从输入到输出的通路，而不具有从输出到输入的反馈回路
组合逻辑电路的研究内容：
  组合逻辑电路的分析----根据已知逻辑电路图，分析确定电路的逻辑功能。
  组合逻辑电路的设计----根据实际逻辑问题，求出所要求逻辑功能的最简单逻辑电路。

## Slide 4: 组合逻辑电路分析
根据已知逻辑电路图，确定其逻辑功能
一般步骤
  按照逻辑图结构，写出逻辑函数式
  化简和变换逻辑函数式
  列出真值表
  由真值表，概括电路的逻辑功能
逻辑图
逻辑功能
Notes: 所谓逻辑电路分析，是指对已有电路分析其功用和性能。
分析是研究数字系统的一种基本技能。其目的是了解给定逻辑电路的功能，评价设计方案的优劣，吸取优秀的设计思想，改进和完善不合理方案等。
1. 根据逻辑电路图写出输出函数表达式 
写输出函数表达式时，一般从输入端开始往输出端逐级推导，直至得到所有与输入变量相关的输出函数表达式为止。
2. 化简输出函数表达式 
为了简单、清晰地反映输入和输出之间的逻辑关系，应对逻辑表达式进行化简。描述一个电路功能的逻辑表达式是否达到最简，是评定该电路经济技术指标的依据。
3. 列出输出函数真值表 
根据输出函数最简表达式，列出输出函数真值表。真值表详尽地给出了输入、输出取值关系，它直观地描述了电路的逻辑功能。
4. 功能评述 
根据真值表和化简后的函数表达式，概括出对电路逻辑功能的文字描述，并对原电路的设计方案进行评定，必要时提出改进意见和改进方案。

## Slide 5: 示例─给定电路分析功能
写出各输出端的逻辑函数式，并进行化简
X = A
B
A
C
Y
X
Z

## Slide 6: 示例─给定电路分析功能 (续)
列写真值表
确定电路逻辑功能
A | B | C | X | Y | Z
0 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 1 |  |  | 
0 | 1 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 1 |  |  | 
1 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 1 |  |  | 
1 | 1 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 1 |  |  | 
真值表
0 | 0 | 0
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
0 | 1 | 1
1 | 1 | 1
1 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 0 | 0
X = A
将三位二进制原码转换为三位二进制反码

## Slide 7: 组合逻辑电路设计
根据实际逻辑问题，求出实现所要求逻辑功能的最简逻辑电路
设计步骤
  分析实际逻辑问题的因果关系，确定输入/输出变量，定义逻辑状态含义，列出真值表
  由真值表写出逻辑函数式
  根据选用器件类型，化简和变换逻辑函数式
  画出逻辑电路图
逻辑图
逻辑功能
Notes: 根据问题要求完成的逻辑功能，求出在特定条件下实现给定功能的逻辑电路，称为逻辑设计，又叫做逻辑综合。显然，逻辑设计是逻辑分析的逆过程。
由于实际应用中提出的各种设计要求一般是用文字形式描述的，所以，逻辑设计的首要任务是将文字描述的设计要求抽象为一种逻辑关系。
设计的一般步骤：
1. 建立给定问题的逻辑描述 
这一步的关键是正确理解设计要求，弄清楚与给定问题相关的变量及函数，即电路的输入和输出，建立函数与变量之间的逻辑关系，得到描述给定问题的逻辑表达式。求逻辑表达式有两种常用方法，即真值表法和分析法。 2. 求出逻辑函数的最简表达式 
为了使逻辑电路中包含的逻辑门最少且连线最少，要对逻辑表达式进行化简，求出描述设计问题的最简表达式 。 3. 选择逻辑门类型并将逻辑函数变换成相应形式 
根据简化后的逻辑表达式及问题的具体要求，选择合适的逻辑门，并将逻辑表达式变换成与所选逻辑门对应的形式。 4. 画出逻辑电路图
设计过程可视具体情况灵活掌握。根据实际问题的难易程度和设计者熟练程度，有时可跳过其中的某些步骤。
一、逻辑抽象
  分析因果关系，确定输入/输出变量
  定义逻辑状态的含意（赋值）
  列出真值表
二、写出函数式
三、选定器件类型
四、根据所选器件：对逻辑式化简（用门）
变换（用MSI）
或进行相应的描述（PLD）
五、画出逻辑电路图，或下载到PLD

## Slide 8: 示例─给定逻辑问题设计电路
设计三人多数表决电路
假设输入变量A、B、C
  1--赞成，0--否决
输出变量Y
  1--通过，0--未通过
真值表
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 
0
0
0
1
0
1
1
1
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
A
BC
Y

## Slide 9: 示例─给定逻辑问题设计电路(续)
A
B
C
Y
A
B
C
Y
A
B
C
Y
A
B
C
Y
与或式实现
与非式实现
或与式实现
或非式实现

## Slide 10: The End