## Slide 1: 模拟与数字电路 Analog and Digital Circuits
12_时序逻辑电路设计

## Slide 2: 内容提纲
同步时序电路的设计
示例1 — 序列检测器
示例2 — 可逆六进制计数器
Notes: 2

## Slide 3: 同步时序电路的设计
给定逻辑功能的要求，求相应的逻辑电路
设计的一般步骤
  建立原始状态图和原始状态表
  状态化简
  状态编码
  求状态方程和输出方程
  检查自启动
  选择触发器类型，求激励方程
  画出逻辑图
Notes:   建立原始状态图和原始状态表
  状态化简
  状态编码
  选定触发器类型，求出激励方程和输出方程
  检查自启动
  画出逻辑图

## Slide 4: 设计的一般步骤 (1)
建立原始状态图和原始状态表
  确定输入/输出变量、电路状态
  定义输入/输出逻辑状态以及每个电路状态的含意
  按设计要求画出状态转换图，或列出状态转换表
状态化简
  求出最简状态图(表)，以便用最少的触发器实现电路
  合并等价状态，消去多余状态
  等价状态：在相同的输入下有相同的输出，且转换到相同的次态

## Slide 5: 设计的一般步骤 (2)
状态编码：给每个状态赋予不同的二进制代码
  根据状态数(M)，确定触发器的数目(n)
  n的最小值满足： 2n-1 < M ≤ 2n , 即 n = log2M
常用编码方法
  顺序编码：状态从0至M-1编号，将编号用等值的二进制数码表示
  循环码：相邻代码只有1位不同
  独热(One-hot)码：n=M，任意状态的代码中只有1位为1，其余位都是为0
Notes: 常用编码方法：顺序编码、随机编码、单点编码、面向输出编码等。

## Slide 6: 设计的一般步骤 (3)
求状态方程和输出方程
  将状态代码代入状态表，得到状态变量和输出变量的真值表
  根据真值表，求出简化的状态函数和输出函数
检查自启动
  画出全部状态图
  检查是否存在无效状态之间的循环
    若没有，称电路具有自启动(也称自校正)能力
    否则，重新定义无关项，以便消除无效循环，并求状态方程和输出方程

## Slide 7: 设计的一般步骤 (4)
选择触发器类型，求激励方程
  根据选择触发器的特征方程和待实现的状态方程，求触发器的激励方程
例如，要实现状态方程：
  选用D触发器：特征方程
  选用JK触发器：特征方程
选用T触发器，如何?
Notes: 状态方程可以用不同功能的触发器来实现
若选用T触发器，T=Q1Q0‘

## Slide 8: 示例1—序列检测器
检测“111”序列，当连续输入三个“1”时，输出为“1”，否则输出为“0”
输入: 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 ……
输出: 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ……

## Slide 9: 示例1—序列检测器(续1)
S0: 输入“0”
S1: 输入“1”
(1) 建立原始状态图和原始状态表
设输入、输出变量分别为X和Z，定义电路状态
S2: 连续输入“11”
S3: 连续输入“111”
X/Z
S0
S1
S2
S3
1/0
1/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
S0 S0/0 S1/0
S1 S0/0 S2/0
S2 S0/0 S3/1
S3 S0/0 S3/1
X=0 X=1
Sn+1/Z
Sn
原始状态表
原始状态图
S

## Slide 10: 示例1—序列检测器(续2)
(2) 状态化简
1/0
1/0
0/0
0/0
0/0
1/1
S0
S1
S2
化简后状态图
化简后状态表
S0 S0/0 S1/0
S1 S0/0 S2/0
S2 S0/0 S2/1
X=0 X=1
Sn+1/Z
Sn
X/Z
S

## Slide 11: 示例1—序列检测器(续3)
(3) 状态编码
采用顺序码，设S0=00， S1=01， S2=10
1/0
1/0
0/0
0/0
0/0
1/1
X/Z
00
01
10
状态图
00 00/0 01/0
01 00/0 10/0
10 00/0 10/1
X=0 X=1
Q1n+1Q0n+1/Z
状态表
Q1Q0
Q1nQ0n
11 xx/x xx/x

## Slide 12: 示例1—序列检测器(续4)
00 0 0
01 0 0
11
10 0 1
0 1
X
Q1Q0
n
n
×
×
Z
00 0 1
01 0 0
11
10 0 0
0 1
X
Q1Q0
n
n
×
×
Q0
n+1
00 0 0
01 0 1
11
10 0 1
0 1
X
Q1Q0
n
n
×
×
Q1
n+1
(4) 求出状态方程和输出方程
状态表
00 00/0 01/0
01 00/0 10/0
10 00/0 10/1
11 xx/x xx/x
X=0 X=1
Q1n+1Q0n+1/Z
Q1nQ0n
Z = XQ1
n
Q1n+1 = X(Q0 + Q1 )
n
n
Q0n+1 = X Q0 Q1
n
n

## Slide 13: 示例1—序列检测器(续5)
(5) 检查自启动
状态表
00 00/0 01/0
01 00/0 10/0
10 00/0 10/1
X=0 X=1
Q1n+1Q0n+1/Z
Q1nQ0n
Q1n+1 = X(Q0 + Q1 )
n
n
Z = XQ1
n
Q0n+1 = X Q0 Q1
n
n
1/0
1/0
0/0
0/0
0/0
00
01
10
1/1
0/0
11
状态图
X/Z
Q1Q0
1/1
具有自启动能力
11
00/0 10/1

## Slide 14: 示例1—序列检测器(续6)
(6) 选择D触发器，求激励方程
(7) 画出逻辑图
D1 = X(Q0 + Q1 )
n
n
Z = XQ1
n
D0 = X Q0 Q1
n
n
C1
C1
1D
Q
FF0
CP
1D
Q
FF1
Q
Q
X
Z
Q0
Q1

## Slide 15: 示例2—可逆六进制计数器
建立状态图和状态表
  设A=0加法，A=1减法；C为进位或借位
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
A=1
Sn+1/C
状态表
Sn
A=0
S0
S1/0
S5/1
S1
S2/0
S0/0
S2
S3/0
S1/0
S3
S4/0
S2/0
S4
S5/0
S3/0
S5
S0/1
S4/0
A/C
状态图
S0
S1
S2
S5
S4
S3
S

## Slide 16: 示例2—可逆六进制计数器(续1)
状态编码
  至少需要 log26 =3位
  顺序码：000~101
  独热码需要6位
  循环码
状态表
A=1
Q2n+1Q1n+1Q0n+1/C
Q2nQ1nQ0n
A=0
0 0 0
001/0
010/1
0 0 1
101/0
000/0
0 1 0
000/1
110/0
0 1 1
xxx/x
xxx/x
1 0 0
xxx/x
xxx/x
1 0 1
111/0
001/0
1 1 0
010/0
111/0
1 1 1
110/0
101/0
00
01
11
Q1Q0
0
1
10
Q2
S0
S1
x
S5
x
S2
S3
S4
00
01
11
Q1Q0
0
1
10
Q2
S0
S5
S2
S3
S1
x
x
S4

## Slide 17: 示例2—可逆六进制计数器(续2)
求状态方程和输出方程
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
Q+2
0
0
0
0
x
1
1
x
0
x
1
0
1
x
1
1
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
Q+1
0
1
0
1
x
1
1
x
0
x
0
0
0
x
1
1
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
Q+0
1
0
0
0
x
0
1
x
0
x
1
1
1
x
0
1
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
C
0
1
1
0
x
0
0
x
0
x
0
0
0
x
0
0
A=1
Q2n+1Q1n+1Q0n+1/C
状态表
Q2nQ1nQ0n
001/0
010/1
A=0
101/0
000/0
000/1
110/0
xxx/x
xxx/x
xxx/x
xxx/x
111/0
001/0
010/0
111/0
110/0
101/0
Q2n+1=Q1n A+Q0n A
Q1n+1=Q2n A+Q0nA
Q0n+1=Q2n A+Q1n A
C=Q2n Q0n (AQ1n)
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1

## Slide 18: 示例2—可逆六进制计数器(续3)
检查自启动
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
Q+2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
Q+1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
Q+0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
C
0
1
1
0
x
0
0
x
0
x
0
0
0
x
0
0
A=1
Q2n+1Q1n+1Q0n+1/C
状态表
Q2nQ1nQ0n
001/0
010/1
A=0
101/0
000/0
000/1
110/0
100/x
100/x
011/x
011/x
111/0
001/0
010/0
111/0
110/0
101/0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1

## Slide 19: 示例2—可逆六进制计数器(续4)
S0
S1
S2
S5
S4
S3
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
000
001
101
111
110
010
011
100
x/0
x/0
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
Q+2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
Q+1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
Q+0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
C
0
1
1
0
x
0
0
x
0
x
0
0
0
x
0
0
不能自启动
修改设计，使其能够自启动

## Slide 20: 示例2—可逆六进制计数器(续5)
修改设计，使其能够自启动
S0
S1
S2
S5
S4
S3
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
000
001
101
111
110
010
011
100
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
Q+2
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
Q+1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
Q+0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
C
0
1
1
0
x
0
0
x
0
x
0
0
0
x
0
0
x/0
Q2n+1=Q1n A+Q0n A+Q2n Q1nQ0n
x/0

## Slide 21: 示例2—可逆六进制计数器(续6)
选用JK触发器，求出激励方程
JK触发器特征方程：
Qn+1 = J Qn + K Qn
Q0n+1 = Q2n A + Q1n A
= (Q2n A+Q1n A) Q0n + (Q2n A+Q1n A) Q0n
J0 = Q2n A+Q1n A
K0 = J0
J2 = Q1n A+Q0n A
K2 = J2+Q1n Q0n
J1 = Q2n A+Q0n A
K1 = J1
画出逻辑图（略）
Q1n+1=Q2n A+Q0nA
Q2n+1=Q1n A+Q0n A+Q2n Q1n Q0n

## Slide 22: 求激励方程的另一种方法
利用激励表和状态表求各触发器的激励方程
1
1
0
0
Qn
1
1
0
0
1
1
0
0
D
Qn+1
D触发器激励表
1
1
0
0
Qn
0
1
1
0
1
1
0
0
T
Qn+1
T触发器激励表
x
x
1
0
J
1
1
0
0
Qn
0
1
1
0
x
1
x
0
K
Qn+1
JK触发器激励表
x
0
1
0
S
1
1
0
0
Qn
0
1
1
0
0
1
x
0
R
Qn+1
RS触发器激励表

## Slide 23: 示例2—可逆六进制计数器(续7)
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
A/C
状态图
S0
S1
S2
S5
S4
S3
S
状态表
 | A=0 | A=1
0 0 0 | 001/0 | 101/1
0 0 1 | 010/0 | 000/0
0 1 0 | 011/0 | 001/0
0 1 1 | 100/0 | 010/0
1 0 0 | 101/0 | 011/0
1 0 1 | 000/1 | 100/0
1 1 0 | xxx/x | xxx/x
1 1 1 | xxx/x | xxx/x
状态编码
  二进制码：000 ~ 101
Notes: 试用如下编码：
000，100，101，111，110，010

## Slide 24: 示例2—可逆六进制计数器(续8)
 |  |  | A=0 | A=1
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | x | x
1 | 1 | 1 | x | x
Qn+1 | T
Qn | 0
Qn | 1
T2 | 
A=0 | A=1
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  | 1 |  | 
01 |  |  |  | 1
11 | x | x | x | x
10 |  | 1 |  | 1
选择T触发器
0 | 1
0 | 0
0 | 0
1 | 0
0 | 1
1 | 0
x | x
x | x

## Slide 25: The End