## Slide 1: 模拟与数字电路 Analog and Digital Circuits
16_存储器

## Slide 2: 主要内容
只读存储器
随机存取存储器
存储器容量扩展
Notes: 2

## Slide 3: 半导体存储器
能够保存大量信息的半导体器件
存储容量 = 字数 x 位数
  每个字具有唯一的编号，称为地址
一般结构
地址
译码
控制
存储
阵列
读/写
控制
数据
地址

## Slide 4: 半导体存储器分类
只读存储器
  Read Only Memory，简称ROM
  正常工作状态只是读出信息，断电后信息不会丢失，常用于存放固定信息(如程序、常数等)
随机存储器
  Random Access Memory ，简称RAM
  在运行状态可以随时进行读出或写入操作，存储信息必须有电源供应才能保存，一旦掉电，信息全部丢失

## Slide 5: ROM
MROM (Masked ROM)
  掩模ROM，不可改写
PROM (Programmable ROM)
  可编程一次
EPROM (Erasable PROM)
  紫外线可擦除可编程ROM
EEPROM (Electrically EPROM)
  电可擦除可编程ROM
Flash memory
  闪存，一种特殊的EEPROM
离线
编程
在线
编程
Notes: Nand Flash和Nor Flash的区别
(https://blog.csdn.net/mianhuantang848989/article/details/37875647)
Flash存储器又称闪存，是一种可以在线多次擦除的非易失性存储器，即掉电后数据不会丢失，具体积小、功耗低、抗振性强等优点，为嵌入式系统中典型的两种存储设备。
1、NOR型Flash：如SST39VF160，可以直接读取芯片内存储器的数据，速度比较快，但价格较高；芯片内执行（XIP，eXecute In Place），应用程序可以直接在Flash上运行，不必再把代码读到系统RAM中；
2、NAND型Flash：如K9F2808U0C，内部数据以块为单位存储，地址线和数据线共用，使用控制信号选择；极高的单元密度，可以达到高存储密度，并且写入和擦除的速度也快，应用NAND型的困难在于Flash的管理需要特殊的系统接口。
3、细述二者的差别：
（1）、接口差别：
NOR型Flash采用的SRAM接口，提供足够的地址引脚来寻址，可以很容易的存取其片内的每一个字节；NAND型Flash使用复杂的I/O口来串行的存取数据，各个产品或厂商的方法可能各不相同，通常是采用8个I/O引脚来传送控制、地址、数据信息。
（2）、读写的基本单位：
NOR型Flash操作是以“字”为基本单位，而NAND型Flash以“页面”为基本单位，页的大小一般为512字节。
（3）、性能比较：
NOR型Flash的地址线和数据线是分开的，传输效率很高，程序可以在芯片内部执行，NOR型的读速度比NAND稍快一些；NAND型Flash写入速度比NOR型Flash快很多，因为NAND读写以页为基本操作单位。
（4）、容量和成本：
NAND型Flash具有较高的单元密度，容量可以做得比较大，加之其生产过程更为简单，价格较低；NOR型Flash占据了容量为1～16MB闪存市场的大部分，而NAND型Flash只是用在8～128MB的产品中，这也说明NOR主要用在代码存储介质中，NAND适合数据存储在CompactFlash、PC Cards、MMC存储卡市场上所占的份额最大。
（5）、软件支持：
NAND型和NOR型Flash在进行写入和擦除时都需要MTD（Memory Technology Drivers，MTD已集成在Flash芯片内部，它是对Flash进行操作的接口。），这是它们的共同特点；但在NOR型Flash上运行代码不需要任何的软件支持，而在NAND型Flash上进行同样操作时，通常需要驱动程序，即内存技术驱动程序MTD。

## Slide 6: 掩模ROM
存储容量
  = 4 x 4 (位)
  4个字2位地址
  每字4位4位数据
字线与位线的交点都是一个存储元
  有二极管相当存1
  无二极管相当存0
存储
阵列
字线
位线
输出缓冲
地址译码
Notes: 掩模ROM的特点：
出厂时已经固定，不能更改，适合大量生产；
简单，便宜，非易失性。
存储矩列
  4行x4列
  行和列的每个交叉点是一个存储元
存储元
  存储一位信息
  有二极管相当存1，无二极管相当存0
地址译码
  选择存储阵列中的一行
输出缓冲
  当OE=0时输出选中行，否则呈高阻状态

## Slide 7: 地址二维译码
高位地址译码
  选择一行(字)
低位地址译码
  从选中的行选择一列(位)
字线与位线的交点都是一个存储元
  有MOS管相当于存0，无MOS管相当于存1
字线
位线

## Slide 8: 示例─ROM应用
利用ROM实现二进制码与格雷码相互转换
编码顺序 | 二进制码 | 格雷码 | 编码顺序 | 二进制码 | 格雷码
0 | 0000 | 0000 | 8 | 1000 | 1100
1 | 0001 | 0001 | 9 | 1001 | 1101
2 | 0010 | 0011 | 10 | 1010 | 1111
3 | 0011 | 0010 | 11 | 1011 | 1110
4 | 0100 | 0110 | 12 | 1100 | 1010
5 | 0101 | 0111 | 13 | 1101 | 1011
6 | 0110 | 0101 | 14 | 1110 | 1001
7 | 0111 | 0100 | 15 | 1111 | 1000

## Slide 9: 示例─ROM应用(续)
C | I3 I2 I1 I0 (二进制码) | O3O2O1O0 (格雷码) | C | I3 I2 I1 I0 (格雷码) | O3O2O1O0 (二进制码)
0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0
0 | 0 0 0 1 | 0 0 0 1 | 1 | 0 0 0 1 | 0 0 0 1
0 | 0 0 1 0 | 0 0 1 1 | 1 | 0 0 1 0 | 0 0 1 1
0 | 0 0 1 1 | 0 0 1 0 | 1 | 0 0 1 1 | 0 0 1 0
0 | 0 1 0 0 | 0 1 1 0 | 1 | 0 1 0 0 | 0 1 1 1
0 | 0 1 0 1 | 0 1 1 1 | 1 | 0 1 0 1 | 0 1 1 0
0 | 0 1 1 0 | 0 1 0 1 | 1 | 0 1 1 0 | 0 1 0 0
0 | 0 1 1 1 | 0 1 0 0 | 1 | 0 1 1 1 | 0 1 0 1
0 | 1 0 0 0 | 1 1 0 0 | 1 | 1 0 0 0 | 1 1 1 1
0 | 1 0 0 1 | 1 1 0 1 | 1 | 1 0 0 1 | 1 1 1 0
0 | 1 0 1 0 | 1 1 1 1 | 1 | 1 0 1 0 | 1 1 0 0
0 | 1 0 1 1 | 1 1 1 0 | 1 | 1 0 1 1 | 1 1 0 1
0 | 1 1 0 0 | 1 0 1 0 | 1 | 1 1 0 0 | 1 0 0 0
0 | 1 1 0 1 | 1 0 1 1 | 1 | 1 1 0 1 | 1 0 0 1
0 | 1 1 1 0 | 1 0 0 1 | 1 | 1 1 1 0 | 1 0 1 1
0 | 1 1 1 1 | 1 0 0 0 | 1 | 1 1 1 1 | 1 0 1 0
C = 0
  二进制码格雷码
C = 1
  格雷码二进制码

## Slide 10: RAM
SRAM
  Static RAM
  静态RAM
DRAM
  Dynamic RAM
  动态RAM
刷新
  保证存储信息不丢失的措施
 | SRAM | DRAM
刷新 | 不需要 | 需要
速度 | 快 | 慢
控制 | 简单 | 复杂
集成度 | 低 | 高
价格 | 昂贵 | 便宜
功耗 | 高 | 低
SRAM与DRAM比较

## Slide 11: SRAM芯片
地址引脚数
  决定存储字数
数据引脚数
  决定存储字长
控制引脚
  WE: 写允许(Write Enable)
  OE: 输出允许(Output Enable)
  CS: 片选(Chip Select)
存储容量 = 2m x n (位)
CS | WE | OE | D0 ~ Dn | 操作
1 | x | x | 高阻 | 无操作
0 | 0 | x | 输入 | 写
0 | 1 | 0 | 输出 | 读
0 | 1 | 1 | 高阻 | 无输出
SRAM
芯片
A0 ~Am-1
m
n
CS
WE
D0 ~ Dn-1
OE
功能表

## Slide 12: 示例－SRAM芯片2114
A0~A9
容量 = 1K x 4 = 4Kb
地址: A0~A9
数据: I/O1~I/O4
Intel 2114 引脚图
控制: 片选CS和写允许WE
电源和地: Vcc和GND
Intel
2114
I/O1~I/O4
10
4
CS
WE
Intel 2114 逻辑图
Notes: DIP (Dual in-line) Package

## Slide 13: SRAM芯片内部结构
存储阵列
地址译码
输入/输出控制

## Slide 14: SRAM存储元
Xi =1
  T5、T6导通
  存储元与位线接通
Yj =1
  T7 、T8导通
  存储元与数据线接通
  通过数据线读取该单元数据
Notes: Write:
1. Drive bit lines (bit=1, /bit=0)
2. Select row
Read:
1. Precharge bit and /bit to Vdd or Vdd/2 => make sure equal!
2. Select row
3. Cell pulls one line low
4. Sense amp on column detects difference between bit and /bit

## Slide 15: SRAM读操作时序图
（a）地址控制的读操作
（b）片选控制的读操作

## Slide 16: SRAM写操作时序图

## Slide 17: DRAM芯片
地址: 决定存储字数
  为减少引脚数，地址分两次输入
数据: 存储字宽度
控制
  WE: 写允许
  RAS: 行地址选通(Row Address Strobe)
  CAS: 列地址选通(Column Address Strobe)
DRAM
芯片
A0 ~Am-1
m
n
RAS
WE
D0 ~ Dn-1
存储容量
= 22m x n (位)
= 22m x n / 8 (字节)
CAS

## Slide 18: DRAM芯片内部结构
列 译 码 器
读写控制
WE
D0
RAS
2
0
1
2
3
放 大 与 选 择
列 地 址 锁 存 器
2
CAS
1,2
行
译
码
器
A1~A0
0,0
0,1
0,2
0,3
1,0
1,1
1,3
2,0
2,1
2,2
2,3
3,0
3,1
3,2
3,3
2
存储元
字线
位线
存储
阵列
0
1
2
3
VCC
GND
行
地
址
锁
存
器
2

## Slide 19: DRAM存储元
由1个三极管和1个电容组成
  根据电容是否充有电荷来存储一位信息
  T用于控制读写
读写过程
  写
  (1) B上设置待写数据
  (2) W设置成有效
  读
  W设置成有效
  B上出现读出数据
T
B
W
C
R
Do
D I
WE
Notes: Write:
  1. Drive bit line
  2. Select row
Read:
  1. Precharge bit line to Vdd/2
  2. Select row
  3. Cell and bit line share charges
    Minute voltage changes on the bit line
  4. Sense (fancy sense amp)
    Can detect changes of ~1 million electrons
  5. Write: restore the value
(Read is really a read followed by a restoring write)
Refresh
  1. Just do a dummy read to every cell

## Slide 20: 示例－DRAM芯片4164
容量 = 64K x 1 = 64Kb
地址: A0 ~ A7
数据: Din, Dout
DRAM 4164 引脚图
DRAM
4164
A0~A7
Din
8
WE
DRAM 4164 逻辑图
Dout
RAS
CAS
控制: WE, RAS和CAS
电源和地: Vdd和Vss

## Slide 21: 主存容量扩展
由多个存储芯片，构成较大容量的存储器
容量扩展方式：位扩展、字扩展、字位同时扩展
P x L
M x N
字位同时扩展
P x N
位扩展
(N>L)
M x L
字扩展
(M>P)
芯片容量
存储器容量
存储器容量
Notes: 由多个DRAM芯片按容量扩展连接，构成的主存组件/模块(Memory Module)
典型的标准组件类型
  SIMM (Single in-line memory module)
  DIMM (Dual in-line memory module)
  RIMM (Rambus DIMM)
  SO-DIMM (Small outline DIMM)
  SO-RIMM (Small outline RIMM)

## Slide 22: 位扩展
方法：除数据引脚外，芯片的其他引脚(地址和控制)并联
例如：用容量为1Kx4位的2114构成1K x 8位的存储器
10
2114
A0~A9
I/O1~I/O4
4
CS
WE
10
10
2114
A0~A9
I/O1~I/O4
4
CS
WE
A0~A9
WE
D0~D3
D4~D7
CS
4
4

## Slide 23: 字扩展
方法：除片选引脚外，芯片的其他引脚 (地址、数据、写允许)并联；高位地址经译码选择芯片
例如：用容量为1Kx4位的2114构成8K x 4位的存储器

## Slide 24: 字扩展 (续)
1
10
A
B
10
2114
(1)
A0~A9
I/O1~I/O4
4
CS
WE
10
2114
(0)
A0~A9
I/O1~I/O4
4
CS
WE
C
A0~A9
WE
D0~D3
4
Y0
Y1
Y7
3-8
译
码
器
…
A10
A11
A12
G1
G2A
G2B

## Slide 25: The End